## Slide 1: VÝPOČTY NA GRAFICKÝCH PROCESORECH
Kristýna Švarcová
2020

## Slide 2: OBSAH
NVIDIA CUDA
01
02
03
04
05
GRAFICKÁ PIPELINE
GPU VS. CPU
ARCHITEKTURA
KHRONOS OPENCL

## Slide 3
ARCHITEKTURA

## Slide 4
Notes: Architektura grafických karet se skládá ze dvou hlavních komponentů
- Globální paměti
- Streaming Multiprocesorů (SM)
Globální paměť je podobná paměti RAM z počítače. Je přístupná jak CPU, tak GPU. Streaming Multiprocesory se starají o výpočty a každý z nich má své vlastní kontrolní jednotky, registry, pipelines a cache.
SM tvoří pak mnoho CUDA jader nebo Streaming Procesorů (SP) - počet těchto jader pak záleží na modelu grafické karty, SM obsahují SFU jednotky (Special Function Unit), které se starají o speciální výpočty, jako jsou „cos, sin, tan“ a další.
Paměťový systém SM se skládá z L1 Cache nebo sdílené paměti
Paměťový systém GPU využívá L2 Cache, která sdílí data skrze všechny jádra GPU

## Slide 5
NVIDIA Tesla Architektura
Notes: Na obrázku je GPU GeForce 8800.
Architektura Tesla je založená na Streaming Processor Array (SPA)
Obsahuje 112 jader Streaming Procesorů (SP)
Organizovaných jako 14 Streaming Multiprocesorů (SM)
V osmi nezávislých procesorových jednotkách nazývané Texture Processing Cluster (TPC)
Na nejvyšší úrovni je SPA, provádějící všechny programovatelné výpočty GPU.
Škálovatelný paměťový systém se skládá z externí DRAM a jednotky Raster Operation Processor (ROP), která převádí obrazy do pixelů přímo v paměti.
Dále je zde propojená síť (Interconnection Network)
Ta nese spočítané hodnoty barev a hloubky pixelů z jednotky SPA na ROP a zároveň také přesměrovává požadavky ze SPA do DRAM
Data pak čte z DRAM a posílá je přes L2 Cache zpět do SPA
Zbývající bloky dodávají vstupní operace do SPA.
Input Assembler shromažďuje vertexy podle pokynů
Vertex Work Distribution tyto vertexy distribuuje do TPC
Výsledná výstupní data jsou zapsána do vyrovnávacích pamětí na čipu.
Tyto vyrovnávací paměti pak předávají své výsledky Viewport/Clip/Setup/Raster/ZcCull bloku, který je má rastrovat na fragmenty pixelů
Pixel Work Distribution tyto fragmenty posílá do příslušných TPC pro další zpracování
Dále jsou data posílány přes propojovací síť pro zpracování podle hloubky a barevnosti do ROP jednotek
Compute Work Distibution posílá výpočty do TPC

## Slide 6
NVIDIA Ampere Architektura
Notes: Na obrázku je NVIDIA čip A100.
14. května 2020 představila společnost NVIDIA nový čip založený na architektuře Ampere.
Grafická jednotka se skládá s osmi GPU Processing Clusters (GPC)
Kde jeden obsahuje osm TPC
Jednotka TPC pak obsahuje 2 Streaming Multiprocesory - celkově je zde 128 Streaming Procesorů
Dále je zde šest řadičů paměti HBM2
A L2 Cache - čip také obsahuje 192 KB kombinované sdílené paměti a datové mezipaměti L1

## Slide 7
AMD Graphics Core Next Architektura
Notes: Na obrázku je Radeon RX 480.
Čipy Polaris obsahují 1-4 geometrické procesory v blocích Shader Engine - Tyto procesory odstraňují polygony s prázdnými místy, nebo ty, které neprotínají žádné pixely
Obsahují několik výpočetních jednotek Compute Units (CU), které se zaměřují na zdokonalení řídící logiky a grafického hardwaru s pevnou funkcí, aby byly co nejlépe využity dostupné výpočetní jednotky
Graphics Command Processor (GCP) přijímá instrukce a transformuje je na výpočetní shadery, grafické shadery nebo kopírovací příkazy
Nově je zaveden Hardware Scheduler (HWS), což jsou dvouvláknové mikroprocesory, které umožňují virtualizovat výpočetní pole, takže nemusí být pevný počet, ale může být libovolný
Výpočetní příkazy jsou směřovány do několika asynchronních výpočetních modulů (ACE). Každý modul ACE přijímá samostatný tok příkazů
Jednotka obsahuje L2 Cache

## Slide 8
AMD Radeon DNA Architektura
Notes: Na obrázku je Radeon RX 5700 XT.
Vyvinuto v roce 2019.
Jednotka RX 5700 XT je uspořádána do několika hlavních bloků, které jsou svázány pomocí Infinity Fabric
Command Procesor a rozhraní PCI Express propojují GPU s okolními jednotkami
Dva bloky Shader Engine obsahují všechny výpočetní jednotky CU
A část vyhrazeného grafického hardwaru
Každý z těchto dvou enginů obsahuje duální výpočetní jednotky, sdílenou grafickou mezipaměť L1, primitive unit, rasterizér a čtyři Render Backendy (RB).

## Slide 9
Intel Systém on Chip Architektura
Notes: Na obrázku je GPU s architekturou SoC 11 Generace.
Skládá se z GTI (Graphics Technological Interface), Global Assets, Media Fixed Functions a 2D Blitter
GTI je komunikační brána mezi grafickým čipem a zbytkem SoC, Global Assets blok řídí napájení (Power Management) a obsahuje hardwarové a softwarové rozhraní, kterým grafický čip komunikuje se zbytkem SoC, Media Fixed Functions blok obsahuje Media Sampler a Texture Sampler koprocesory, které mají na starost větší úlohy.
- 2D Blitter spolupracuje s Geometry a Slice Common
Dále je zde 8 SubSlice, které obsahují Engine Units (Eu)
Slice Common, který obsahuje zbytek pevných funkcí bloků podporujících render pipeline
A L3 Cache
- Všechny tyto prvky jsou propojeny SoC Ring Interconnect sběrnicí. Grafická část má svoji L3 Cache, nicméně přes sběrnici Ring Interconnect může sdílet LLC (Last Level Cache) – vyrovnávací paměť procesoru

## Slide 10
GRAFICKÁ PIPELINE

## Slide 11
Cesta, která popisuje postup sekvencemi od načtení do grafické paměti až po výstup z framebufferu
Pro plynulý obraz je zapotřebí minimálně 25 snímků za sekundu, což znamená, že snímek musí být do framebufferu zapsán 25krát za sekundu
Notes: Aby se dosáhlo výsledného obrazu na výstupu, musí se provést řada určitých operací. Tyto operace jsou rozděleny do několika sekvencí.
V případě náročnějších operací je zapotřebí aspoň 60 snímků za sekundu, v tom případě se data musejí být zapsány 60krát za sekundu. Každá API má svou vlastní pipeline s určitými rozdíly, fungují ale na stejném principu.
Vertex Shader vytvoří ze souřadnic a vektorů 3D scénu
Neviditelné prvky jsou odstraněny ze scény
Scéna je nasvícena jedním nebo více světelnými zdroji
Pixel Shader a texturovací jednotky obarví jednotlivé objekty scény
Anti-aliasingem jsou vyrovnány hrubé a ostré hrany objektů

## Slide 12
DirectX 11
Notes: První fází je Input Assembler, který načítá nezpracovaná data vertexů, čar, nebo trojúhelníků z vyrovnávací paměti, rozlišuje je a rozhoduje, jakým způsobem budou dále použity. Input Assembler může také sestavit z bodů různá jednoduchá data, jako jsou seznamy čar a trojúhelníků
Jakmile načte data z paměti, shromáždí je a rozdělí, tak jsou data poslána do Vertex Shaderu, který zpracovává body (vertexy) z Input Assembleru a provádí operace, jako jsou transformace, skinning, morphing a osvětlení
V DirectX 11 je možnost tzv. teselace, kterou používá GPU pro výpočet podrobnějších povrchů z vytvořených trojúhelníků a čtyřúhelníků. Dosahuje toho pomocí tří fází:
Hull Shader Stage je programovatelná fáze shaderu, která vytváří geometrii odpovídající každé vstupní geometrii
Tessellator Stage vytváří vzorek a generuje sadu menších objektů, které tyto vzorky spojují
Domain Shader Stage je další programovatelná fáze, která počítá polohu vertexu odpovídající každému vzorku
Data dále pokračují do Geometry Shaderu. Jestli je teselace aktivní, tak Geometry Shader není platný, jelikož nepřijímá takhle složité objekty. Geometry Shader, na rozdíl od Vertex Shaderu, pracuje už s danými objekty, jako jsou trojúhelníky a vytváří tak 3D scénu. Je schopen taky vyřazovat objekty, které jsou překryté nebo ve scéně nejsou vidět
Takto připravená scéna putuje dále do rasterizéru, kde se převádí vektorové informace na rastrový obrázek, za účelem vytvoření 3D grafiky v reálném čase. Během rasterizace je každý objekt převeden na pixely a poté se provádí oříznutí
Následuje Pixel Shader, který vypočítává barvy, hloubku, strukturu každého pixelu a další hodnoty. Následně přidává stínování.
Finální fází je Output Merger, kde se všechny předchozí fáze nahromadí a sloučí ve výsledný obraz. Ten je vytvořený pomocí generovaných dat z předchozích kroků a poté je poslán na obrazovku
Za nepřetržitý tok dat zodpovídá Stream Output, který data posílá do vyrovnávací paměti

## Slide 13
Vertex Shader
Používá se k úpravě pozice vertexu (transformace)
Další operace mohou být skinning, morphing
Používá se taky pro wave motion (vlnění hladiny) a realističtější osvětlení
Může provádět operace pouze s vertexy, které již existují – nemůže vytvářet nové
Notes: První fází je Input Assembler, který načítá nezpracovaná data vertexů, čar, nebo trojúhelníků z vyrovnávací paměti, rozlišuje je a rozhoduje, jakým způsobem budou dále použity. Input Assembler může také sestavit z bodů různá jednoduchá data, jako jsou seznamy čar a trojúhelníků
Jakmile načte data z paměti, shromáždí je a rozdělí, tak jsou data poslána do Vertex Shaderu, který zpracovává body (vertexy) z Input Assembleru a provádí operace, jako jsou transformace, skinning, morphing a osvětlení
V DirectX 11 je možnost tzv. teselace, kterou používá GPU pro výpočet podrobnějších povrchů z vytvořených trojúhelníků a čtyřúhelníků. Dosahuje toho pomocí tří fází:
Hull Shader Stage je programovatelná fáze shaderu, která vytváří geometrii odpovídající každé vstupní geometrii
Tessellator Stage vytváří vzorek a generuje sadu menších objektů, které tyto vzorky spojují
Domain Shader Stage je další programovatelná fáze, která počítá polohu vertexu odpovídající každému vzorku
Data dále pokračují do Geometry Shaderu. Jestli je teselace aktivní, tak Geometry Shader není platný, jelikož nepřijímá takhle složité objekty. Geometry Shader, na rozdíl od Vertex Shaderu, pracuje už s danými objekty, jako jsou trojúhelníky a vytváří tak 3D scénu. Je schopen taky vyřazovat objekty, které jsou překryté nebo ve scéně nejsou vidět
Takto připravená scéna putuje dále do rasterizéru, kde se převádí vektorové informace na rastrový obrázek, za účelem vytvoření 3D grafiky v reálném čase. Během rasterizace je každý objekt převeden na pixely a poté se provádí oříznutí
Následuje Pixel Shader, který vypočítává barvy, hloubku, strukturu každého pixelu a další hodnoty. Následně přidává stínování.
Finální fází je Output Merger, kde se všechny předchozí fáze nahromadí a sloučí ve výsledný obraz. Ten je vytvořený pomocí generovaných dat z předchozích kroků a poté je poslán na obrazovku
Za nepřetržitý tok dat zodpovídá Stream Output, který data posílá do vyrovnávací paměti

## Slide 14
Teselace (Tessellation)
Volitelná fáze pipeline
Používá se pro tvorbu detailnějších modelů
Vytváří vzorek a generuje sadu menších objektů, které tyto vzorky spojují

## Slide 15
Geometry Shader
Volitelná fáze – je-li teselace aktivní, tak Geometry Shader není platný
Pracuje s danými objekty, jako jsou trojúhelníky a vytváří tak 3D scénu
Je schopen vyřazovat a přidávat objekty – vhodný pro tvorbu srsti, trávy a podobných útvarů

## Slide 16
Pixel Shader
Vypočítává barvy, hloubku a strukturu každého pixelu a další hodnoty – Následně přidává stínování
Nejčastější užití je pro Normal mapping, což zajišťuje že modely vypadají více detailněji bez toho aniž by se ovlivňoval počet polygonů

## Slide 17
OpenGL
Notes: OpenGL má trochu jinak pojmenované fáze, které ale plní podobnou funkci. U OpenGL se z paměti načtou nezpracovaná data do Vertex Array, tyto vertexy jsou promítnuty do prostoru obrazovky a sestaveny do trojúhelníků, dále rastrovány a převedeny na pixely. Nakonec jsou daným pixelům přiřazeny hodnoty barev a poslány do vyrovnávací paměti. Vše začíná v tzv. Vertex Bufferu, který je plný polí atributů vertexů. Tyto atributy se používají jako vstupy do Vertex Shaderů. Běžně zahrnují i umístění vertexu v 3D prostoru a souřadnice textur.
Data, která Vertex Buffer dodává, se nazývají Vertex Array
Po dodání dat pro vykreslení se do Vertex Array dodají další prvky nesoucí název Element Array - jedná se o indexové pole, které určuje, jaké vrcholy se pošlou dál do pipeline. Určuje taky, jaké vertexy se později sestaví do trojúhelníků.
Dále je zde Uniform State, který poskytuje sadu sdílených hodnot určených pouze ke čtení pro shadery a jsou v každé programovatelné fázi pipeline - umožňuje shaderu převzít parametry, které se mezi vertexy nebo pixely nemění
Vertex Shader zpracovává vertexy a určuje jejich polohu, barvy nebo textury
Další fází je Triangle Assembly, kde GPU spojuje promítané vertexy - ty se v pořadí určeném Element Array seskupí do sad po třech, kdy se každé tři prvky můžou vzít jako nezávislý trojúhelník, vytvořit pás trojúhelníků, anebo spojit první prvek s každou následující dvojicí prvků
Rasterizace vybere každý trojúhelník a vyřazuje části, které nejsou vidět, nebo jsou překryté jiným trojúhelníkem - dále takto vytvořenou 3D scénu převádí na pixely
Generované fragmenty pixelů pak procházejí Fragment Shaderem, který přijímá proměnné výstupní hodnoty z Vertex Shaderu a hodnoty z rasterizace
Vytváří barevné hodnoty, hloubku barev, osvětlení a speciální náročnější efekty, které pak posílá do vyrovnávací paměti.

## Slide 18
UNIFIKOVANÉ SHADERY
GRAFICKÁ PIPELINE

## Slide 19
Unifikované Shadery GPU jsou založeny na paralelním poli mnoha programovatelných procesorů
Sjednocují paralelní výpočty a Vertex, Geometry a Pixel Shadery na stejných procesorech
Sjednocení přináší efektivní vyvažování zátěže
Každá funkce může využívat celé pole podle druhu zpracování a všechny funkce lze spouštět na stejných procesorech
Vertex Shader
Pixel Shader
Vertex Shader
Pixel Shader
Unified Shader
Vertex Workload
Pixel
Unified Shader
Pixel Workload
Vertex
Notes: Dřívější GPU měly pro každý typ zpracování vyhrazené samostatné procesory. V grafické pipeline jsou tedy Vertex Shadery, Geometry Shadery a pixel Shadery v jednom Unifikovaném Shaderu.
Neefektivní a nevyvážené využití shaderů
Optimální využití shaderů

## Slide 20
POČÁTKY GPGPU
GPU VS. CPU

## Slide 21
Použití grafických karet pro výpočty se nazývá GPGPU (General Purpose calculations on Graphics Processing Units), nebo GPU Computing
Jedná se o použití jednotky pro grafické zpracování (GPU) pro výpočty pro všeobecné účely, které zpravidla provádí CPU
GPU Computing se provádí pomocí paralelního programovacího jazyka a API
GPGPU používá GPU k obecným výpočtům pomocí tradičního grafického rozhraní API a grafické pipeline

## Slide 22
Dřívější zaměření – co nejrychlejší vykreslování grafiky na obrazovce
V 80. letech prováděno procesorem – nebyl příliš efektivní
Později převedeno na vyhrazený (grafický) procesor
Nejprve se zaměřilo na 2D akceleraci pro stolní systémy, rozlišení monitoru a kvalitu generovaného analogového signálu
Později vznikla 3D akcelerace a API se navrhovaly s ohledem na hardwarovou podporu
Stále více výpočetních fází API bylo přesunuto na vyhrazený hardware
Byly přidány nové fáze pipeline do API a implementovány do hardwaru
Později byly vysoce specializované funkční jednotky nahrazeny malými a jednoduchými specializovanými procesory

## Slide 23
GPU vs. CPU

## Slide 24
CPU spolupracuje s GPU pro zvýšení propustnosti dat a počtu souběžných výpočtů v aplikaci
CPU nemůže být nikdy zcela nahrazen
GPU pouze doplňuje architekturu tím, že umožňuje opakované výpočty v rámci aplikace běžet paralelně
Hlavní program pokračuje na CPU
S využitím paralelních výpočtů a architektury může GPU dokončit více práce za kratší dobu, než CPU
CPU je navržen tak, aby rychle zvládal širokou škálu úkolů, ale je omezen souběžností úloh, které lze spustit
GPU je navržen pro rychlé vykreslování obrázků a videa ve vysokém rozlišení současně
Protože GPU může provádět paralelní operace na více sadách dat, běžně se tedy používají pro negrafické úkoly

## Slide 25
GPU umožňuje velké paralelní operace, kde každé jádro je zaměřeno na efektivní výpočty
GPU je vhodný pro opakující se a vysoce paralelní počítačové úkoly
Strojové učení, finanční simulace, modelování rizik
Vědecké výpočty (seismické zpracování dat, výpočetní chemie, lineární algebra, maticové řešení, fyzikální modely a výpočetní technika)
Pro vykreslování videa, jelikož pomáhá překódovat video z jednoho grafického formátu do druhého rychleji, než samotné CPU
Ke zrychlení zpracování dat, protože má pokročilou výpočetní schopnost, která zrychluje množství dat zpracované v daném čase
Pro těžbu kryptoměn, jako jsou například Bitcoiny, pomáhá také rychlejším generováním měny

## Slide 26
Pokud existují specializované programy, které vyžadují složité matematické výpočty, mohou být pomocí GPU přeneseny a procesoru se uvolní čas a prostředky k efektivnějšímu plnění daných úkolů
Application Code
GPU
CPU
Notes: - Přenesení části výpočtů na GPU a urychlení dat

## Slide 27
NVIDIA CUDA

## Slide 28
NVIDIA CUDA
Model založený na C a C++ - umožňuje programátorovi obejít grafické API a grafické rozhraní GPU
Založen na SPMD (Single-Program Multiple Data)
Programátor vytvoří program pro jedno vlákno, které je instalováno a spuštěno mnoha vlákny paralelně na více procesorech GPU
Notes: Například rozdělí velké výsledné datové pole do bloků
A dále rozdělí každý blok na prvky tak, že výsledné bloky mohou být počítány nezávisle a prvky v každém bloku jsou počítány paralelně

## Slide 29
NVIDIA CUDA
Paralelní multiprocesory vypočítávají výsledné bloky a vlákna vypočítávají výsledné prvky
Program počítá posloupnost výsledných datových sítí, rozdělí každou výslednou mřížku do bloků, které lze počítat nezávisle
Program vypočítá každý výsledný blok s řadou paralelních vláken, přičemž rozdělí práci mezi vlákna tak, aby každé vypočítalo jeden nebo více výsledných prvků
Kernely – jednoduché funkce nebo plné programy
Kernel se provede paralelně přes sadu vláken
Notes: Mřížka je sada bloků s vlákny, které pracují nezávisle a paralelně
Blok je sada souběžných vláken
Které mohou mezi sebou spolupracovat prostřednictvím synchronizace bariéry a sdíleného přístupu do paměťového prostoru vyhrazeného pro blok

## Slide 30
NVIDIA CUDA
Každému vláknu je přiděleno jedinečné ID číslo (0, 1, 2 atd.) v rámci bloku
Každému bloku je přiděleno ID číslo v rámci jeho mřížky. Bloky a mřížky mohou mít 1, 2 nebo 3 rozměry, přístupné prostřednictvím indexových polí x, y, z
Klíčové slovo __global__ oznamuje, že procedura je vstupním bodem kernelu
CUDA volá paralelní kernely s rozšířenou funkcí pomocí syntaxe:
kernel<<<dimGrid, dimBlock>>>(... parameter list ...);
Notes: dimGrid a dimBlock jsou tříprvkové vektory typu dim3, které určují rozměry mřížky v blocích a rozměry bloků ve vláknech

## Slide 31
Paralelní kód v CUDA pro SAXPY výpočet y = ax + y
SAXPY = Single-Precision AX Plus Y a jedná se o funkci v knihovně základních lineárních algebraických podprogramů (BLAS)

## Slide 32
Paralelní kód v CUDA pro SAXPY výpočet y = ax + y
Spustí se mřížka n vláken, která každému prvku vektorů přiřadí jedno vlákno a do každého bloku vloží 256 vláken
Každé jednotlivé vlákno vypočítá index prvku ze svého ID a ID bloků a poté provede požadovaný výpočet na odpovídajících vektorových prvcích
Počet vláken na blok a počet bloků na mřížku se zadává pomocí syntaxe <<<…>>> a může být typu int, nebo dim3
Každý blok v mřížce může být identifikovaný pomocí 1, 2 nebo 3dimenzionálním jedinečným indexem přístupným v kernelu prostřednictvím vestavěné proměnné blockIdx
Dimenze bloku je přístupná prostřednictvím proměnné blockDim

## Slide 33
Kód psaný v C++
void add sčítá dva prvky pole
Pomocí __global__ se kód změní na kernel, který poběží na GPU
Za pomoci syntaxe <<<1,1>>> se kernel zavolá – čísla znázorňují jeden blok a jedno vlákno
Příklad změny kódu na kernel

## Slide 34
KHRONOS OPENCL

## Slide 35
Khronos OpenCL
Open source model pro paralelní programování
Model OpenCL se skládá z hostitele (host)
Připojeného k jednomu, nebo více zařízení
Zařízení je rozděleno do jedné nebo více výpočetních jednotek – Compute Unit (CU),
Ty jsou rozděleny na více prvků zpracování – Processing Element (PE)
Výpočty probíhají uvnitř PE
OpenCL je implementován jako kód hostitele i jako kód zařízení kernelu
Hostitelský kód odesílá kód kernelu jako příkaz do zařízení, kde se provádí výpočet těchto příkazů na PE
Host
Device
Compute Unit
Processing Element

## Slide 36
Khronos OpenCL
Dalším rozdílem je, že v OpenCL jsou vlákna (Thread) nazývány jako pracovní položky
(Work-item), bloky (Block) se označují jako pracovní skupiny (Work-group)
Mřížky jsou tzv. NDRange
NDRange je N-dimenzionální indexový prostor, kde N je 1, 2 nebo 3
Je rozložen na pracovní skupiny, které pokrývají indexový prostor

## Slide 37
Khronos OpenCL
Každá pracovní položka je přiřazena k pracovní skupině a je jí přiděleno ID, které představuje její pozici v pracovní skupině
ID pracovní položky je dimenzionální n-tice se součástkami v rozsahu od nuly po velikost pracovní skupiny v dané dimenzi mínus jedna
Pracovním skupinám jsou podobně přiřazeny ID
ID pracovní skupiny je dimenzionální n-tice v rozsahu od 0 až po horní mez globální velikosti v dané dimenzi dělené místní velikostí v té samé dimenzi
Výsledkem je kombinace ID pracovní skupiny a lokálního ID v pracovní skupině, které jednoznačně definuje pracovní položku
Kernel v OpenCL je identifikován pomocí klíčového slova __kernel (nebo jednoduše kernel)
Může být proveden pouze na zařízení a může být zavolán hostitelem
Notes: Počet pracovních skupin v každé dimenzi není přímo definován, ale je odvozen z lokálních a globálních NDRanges, poskytnutých při instalaci instance kernelu

## Slide 38
DOTAZY?
DĚKUJI ZA POZORNOST