## Slide 1: VÝVOJ A ARCHITEKTURA GRAFICKÝCH KARET
Kristýna Švarcová
2020

## Slide 2: OBSAH
GRAFICKÁ PIPELINE
01
02
03
04
05
VÝVOJ A DŮLEŽITÉ TECHNOLOGIE
ARCHITEKTURA
ÚVOD DO GRAFICKÝCH KARET
ZPŮSOB A MOŽNOSTI GPU PRO VÝPOČTY

## Slide 3: SKLÁDÁ ZE:
Systémového rozhraní (sběrnice)
01
02
03
04
GPU
Grafické paměti
Výstupního zařízení
01
02
03
04
Notes: Grafická karta je zařízení, které dokáže zobrazit grafický výstup na monitoru.
Skládá se ze
systémového rozhraní,
grafického procesoru GPU (Graphics Processing Unit),
grafické paměti
a výstupního zařízení.
Data putují přes systémové rozhraní přímo do grafické paměti, kde jsou ukládána. Tato paměť tedy také slouží pro ukládání objektů a textur. Uložená data jdou dále do grafického procesoru, který vypočítá pozice, pohyby a rozhraní objektů 3D scény a vytvoří z nich obraz, ten je předán do framebufferu, který ukládá výsledné obrazy a posílá je do RAMDAC převodníku, který převede všechny digitální informace do analogové podoby. V analogové podobě pracují CRT monitory a i některé LCD monitory, u kterých ale musí být analogový signál převeden do digitálního. Tento převodník se stará také o digitální výstupy DVI.

## Slide 4: SYSTÉMOVÉ ROZHRANÍ (SBĚRNICE)
ÚVOD DO GRAFICKÝCH KARET

## Slide 5: ISA (Industry Standard Achitecture)
Vyvinuta v roce 1981 společností IBM pro osobní počítače
Původně 8bitová, později nahrazena 16bitovou
MCA (Micro Channel Architecture)
Nový typ od společnosti IBM
Cílem bylo zrychlit přenos dat a snížit hladinu šumu na sběrnici
Byla 16bitová i 32bitová
Nebyla kompatibilní se sběrnicí ISA
Notes: Dedikované karty bývají k základní desce připojeny pomocí sběrnice. Mezi první využívané sběrnice patřila ISA. V počítačích se objevovala do roku 1999, kdy ji nahradila novější a výkonnější sběrnice PCI.
ISA sběrnice měla být nahrazena sběrnicí MCA. Nikdy nebyla příliš oblíbená.

## Slide 6: EISA (Extended Industry Standard Architecture)
Vyvinuta v roce 1988
Byla 32bitová a kompatibilní se sběrnicí ISA
VESA Local Bus
Vyvinuta v roce 1992, jako rozšíření nedostačující ISA sběrnice
Měla 16bitový slot ISA s dalším přidaným 16bitovým slotem
Ve výsledku se jednalo o 32bitovou sběrnici
Notes: EISA byla konkurencí MCA – úspěšnější díky kompatibilitě s ISA

## Slide 7
PCI (Peripheral Component Interconnect)
Postupně nahradila všechny předešlé sběrnice
Nejběžnější PCI pracuje na frekvenci 33 MHz
Šířka datové části je 32 bitů
Teoretická maximální přenosová rychlost je 132 MB/s
AGP (Accelerated Graphics Port)
Rozšíření pro PCI – vysokorychlostní slot
Pracovala na frekvenci 66 MHz
Nejnovější verzí byla 3.0 s osmi přenosy dat během jednoho cyklu
Notes: S PCI sběrnicí nastal velký přelom. Sběrnice byla vyvinuta společností Intel v roce 1992 a velice rychle se prosadila.
AGP – První verze byla představena roku 1997 společností Intel, která chtěla nejen zvýšit výkon v oblasti grafiky, ale taky umožnit přímý přístup grafické karty k systémové paměti.
První verze umožňovala jeden až dva přenosy dat během jednoho cyklu, přičemž napětí sběrnice bylo 3,3 V.
O dva roky později byla vydána nová verze 2.0, která měla možnost až čtyř přenosů dat během jednoho cyklu a napětí se snížilo na 1,5 V.

## Slide 8
PCIe (PCI-Express)
Využívaná v dnešní době - vychází z původní PCI
Dělí se podle počtu linií (lanes) na x1, x2, x4, x8 a x16
Nejmenší x1 má jednu linii složenou ze čtyř vodičů a přenáší jeden bit za cyklus v každém směru
Technologie založená na základě diferenciální signalizace
Dělí se i podle verzí (1.0, 2.0, 3.0, 4.0)
Původní verze používaly kódování 8b/10b
Od verze 3.0 se používá kódování 128b/130b
Notes: Velkým rozdílem oproti PCI je použití sériové komunikace, která zajišťuje vysokou datovou propustnost.
x2 má dvě linie a ty jsou složeny z 8 vodičů a přenáší dva bity za cyklus.
Diferenciání signalizace – slouží k potlačení elektrického rušení. Každý signál vysílán pomocí diferenciálního páru. Signál přenášený jedním drátem je na stejné úrovni jako ten, který přenáší druhý drát, ale v opačné polaritě. Signál na přijímacím konci je interpretován jako rozdíl mezi dvěma linkami, které tvoří diferenciální pár. Pokud rušení působí na diferenciální dvojici, modifikuje obě linie podobně, ale neovlivní rozdíl. Díky tomu je diferenciální signalizace odolná vůči elektrickému rušení.

## Slide 9
PCIe (PCI-Express) – Přehled verzí
VERZE | PROPUSTNOST NA JEDNU LINII | OBOUSMĚRNÁ PŘENOSOVÁ RYCHLOST | KÓDOVÁNÍ | CELKOVÁ TEORETICKÁ PROPUSTNOST (X16)
1.0 | 2,5 GT/s | 250 MB/s | 8b/10b | 4 GB/s
2.0 | 5 GT/s | 500 MB/s | 8b/10b | 8 GB/s
3.0 | 8 GT/s | 1 GB/s | 128b/130b | 16 GB/s
4.0 | 16 GT/s | 2 GB/s | 128b/130b | 32 GB/s
Notes: PCIe vychází i v různých verzích. Původní verze používaly 8b/10b kódování, které k paketu přiřazuje kódovací data, což činí 8 efektivních bitů a vyžaduje 20% režii při přenosu dat. Verze 3.0 s sebou přinesla nové kódování 128b/130b, díky čemuž klesla režie při přenosu dat z 20 % na 1,5 %.

## Slide 10: GPU (Graphics Processing Unit)
ÚVOD DO GRAFICKÝCH KARET

## Slide 11
Nejdůležitější součást grafické karty
Funguje na podobném principu jak CPU
Má stovky až tisíce jader, které dokáží zpracovávat sobě podobné matematické operace (3D renderování obrazu, výpočty textur)
Jádra pracují paralelně – optimalizován pro datovou propustnost
Tolerantní na latenci pamětí – různé prvky mohou být zpracovány nezávisle

## Slide 12: PAMĚTI
ÚVOD DO GRAFICKÝCH KARET

## Slide 13
DRAM (Dynamic Random Acces Memory)
Buňky jsou tvořeny malým kondenzátorem a tranzistorem
Paměť se ukládá v podobě náboje v kondenzátorech, ten se musí neustále obnovovat
Bez obnovení by došlo k vybíjení a následné ztrátě dat
SDRAM (Synchoronous Dynamic RAM)
Synchronní – signály jsou synchronní s frekvencí sběrnice
Potřebovaly méně cyklů a dokázaly pracovat i na 100 a 133 MHz sběrnici
Notes: Grafický procesor má vždy u sebe svou vlastní paměť typu RAM (Random Acces Memory). Rozlišujeme několik druhu pamětí, které se za poslední dobu hodně vyvinuly. VRAM (Video RAM) je druh paměti, kterou najdeme pouze v grafických kartách.

## Slide 14
DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
Data jsou během jednoho cyklu přenášena dvakrát
Jednou na počáteční hraně pulsu a podruhé na jeho koncové hraně – dosahuje vyššího výkonu
DDR2 SDRAM jsou ještě dvakrát rychlejší díky zvýšení taktu a snížení provozního napětí na 1,8 V oproti původním 2,5 V
DDR3 SDRAM má napětí 1,5 V – DDR3 1600 s taktem 800 MHz dosahuje rychlosti přenosu 1600 MT/s
DDR4 SDRAM pracují pod napětím 1,2 V a mají dvojnásobnou datovou rychlost
Notes: Nahradily SDRAM.
Dosahují dvojnásobné efektivní frekvence, kdy se zvýší počet přenosů dat během jednoho cyklu.
DDR2 má několik standardů, z nichž nejvýkonnější je DDR2 SDRAM 1066, který má rychlost přenosu 1066 MT/s a takt 533 MHz.
Výkonnější DDR3 SDRAM 2133 s taktem 1066 MHz má rychlost přenosu 2133 MT/s.

## Slide 15
GDDR SDRAM (Graphics DDR SDRAM)
Přizpůsobeny pro použití s grafickými kartami
Využívají přenosů s dvojnásobnou rychlostí
První paměť tohoto typu měla název GDDR2 SDRAM – pracovala pod napětím 2,5 V – vydávala hodně tepla – příliš se neprosadila
GDDR3 SDRAM vycházely z DDR2 – spotřebovávaly ale daleko méně energie a dovolily vyšší takty
GDDR4 SDRAM přinesly mírné zvýšení taktu, kvůli vysoké ceně a ne příliš velkému zlepšení se neprosadily
GDDR5 SDRAM vychází z DDR3 a přidává přenos 4 bitů v jednom taktovacím pulsu – dosahuje dvakrát vyšších efektivních taktů
GDDR6 SDRAM nabízí maximální teoretickou propustnost až 616 Gb/s a pracuje pod napětím 1,35 V
Notes: GDDR SDRAM na rozdíl od DDR SDRAM má mnohem větší propustnost, díky širší paměťové sběrnici.
GDDR2 se objevila v kartách GeForce FX 5700 Ultra a FX 5800 Ultra. Pozdější modely karet už obsahovaly modernější generace GDDR3 SDRAM.
Novější a vylepšenější verzí GDDR5 je GDDR5X SDRAM, která má nižší napětí a zdvojnásobuje přenosovou rychlost.
GDDR6 SDRAM vyšla v roce 2019 a je součástí karet řady RTX od společnosti NVIDIA.

## Slide 16
HBM (High Bandwidth Memory)
Nový typ pamětí vyvinutý společností AMD
Spotřebovává méně energie a má větší šířku pásma než GDDR5
Vertikální uspořádání paměťových čipů na sebe
Poskládané čipy jsou připojeny ke grafickému procesoru pomocí interposeru a následně k desce s obvody
2016 – HBM2, 2018 – HBM2E
Notes: Ukládáním paměťových čipů na sebe se zkrátí doba přenosu informací.
V roce 2016 byl uveden vylepšený model HBM2 a v roce 2018 byl vydán nový standard s názvem HBM2E.

## Slide 17: VÝSTUPNÍ ROZHRANÍ
ÚVOD DO GRAFICKÝCH KARET

## Slide 18
Kromě vstupu musí být na dedikovaných kartách i výstup pro zobrazení na obrazovce
Starší karty obsahovaly konektory CVBS a S-Video
Ty umožňovaly připojit počítač k analogovému televizoru pomocí kabelů
S příchodem karty VGA (Video Graphics Array) byl představen konektor D-Sub
Sloužil pro standardní výstup na analogový monitor
Podporoval i některé LCD monitory
Notes: Počty a druhy výstupních konektorů se můžou lišit výrobcem grafické karty a i rokem vydání.
CVBS (Kompozitní signál)
Analogový signál je při přenosu náchylný na okolní rušení, které hodně ovlivňuje průběh signálu.

## Slide 19
DVI (Digital Visual Interface)
S nástupem LCD monitorů přibyl konektor DVI
Dokáže přenášet jak digitální, tak analogový signál
DVI-A – dokáže přenášet pouze analogový signál
DVI-D – dokáže přenášet digitální signál
DVI-I – je univerzální, dokáže přenášet analogový i digitální signál
Notes: Existují různé verze, které se dělí právě podle schopnosti přenášet analogový a digitální signál.
DVI-D Single Link dokáže přenášet digitální obraz s maximálním rozlišením 1920 x 1200 px, kdežto DVI-D Dual Link dokáže přenášet digitální obraz s rozlišením až 2560 x 1600 px při 60 Hz

## Slide 20
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Kromě digitálního signálu přenáší zvuk a internetové připojení
Zaměřené na multimédia a nejčastěji se používá u televizorů
Využívá digitální ochranu HDCP
DisplayPort
Je používaný od roku 2010 na grafických kartách
Pro počítačové monitory – kromě digitálního signálu přenáší zvuk a internet
Je zaměřený více na data
Notes: Grafické karty s HDMI začaly postupně vytlačovat DVI i D-Sub. Většina dnešních monitorů a televizorů používá už právě HDMI.
.Stejně jako DVI, existuje v několika provedeních – HDMI Standard, HDMI Mini a HDMI Micro.
Jedna z nejvyužívanějších verzí je HDMI 1.4, která podporuje 4K (3840 x 2160 px) při frekvenci 30 Hz. Zvládá přenášet internet a podporuje 3D.
HDMI 2.0 využívají převážně 4K televizory a monitory – podporuje 4K při 60 Hz.
Nejnovější verzí je HDMI 2.1, která podporuje 4K při 120 Hz a maximální možné rozlišení je 10K
HDCP vyvinula společnost Intel – pomocí klíče se šifruje digitální signál, který vyžaduje ověření jak z vysílacích, tak přijímacích produktů, pokud ověření selže, tak se signál nepřenese. Tuto ochranu může mít implementovanou i DVI.
DisplayPort – nejpoužívanější verzí je 1.2, která dokáže pomocí jednoho kabelu propojit více monitorů, díky sériovému zapojení.
Nejnovější verze je 1.3 a momentálně se plánuje další verze 2.0.
DisplayPort není přímým nástupcem DisplayPort, jedná se spíše o rozhraní určené pro počítačové displeje a zaměřené více na data, kdežto HDMI je zaměřené na multimédia a nejčastěji se používá u televizorů.

## Slide 21: DĚLENÍ
ÚVOD DO GRAFICKÝCH KARET

## Slide 22
Dedikované grafické karty
Samostatná součást počítače, připojena pomocí sběrnice
Má svou vlastní grafickou paměť a nepoužívá paměť systému
Jsou výkonnější než integrované
Vhodnější pro hraní, vytváření grafiky v náročnějších grafických programech nebo pro používání více monitorů
Je zapotřebí dobré chlazení
V současné době se nejvíce zaměřují společnosti NVIDIA a AMD
Notes: Grafické karty můžou být buď dedikované, nebo integrované.
Dedikovaná – může být odstraněna a nahrazena za novější model

## Slide 23
Integrované grafické karty
Grafický procesor bývá integrován na základní desce, v severním můstku nebo do procesoru
Nemá svoji paměť – využívá paměť systému (sdílená paměť)
Velikost paměti se dá nastavit v BIOSu
DVMT technologie přiděluje velikost sdílené paměti na základě celkové paměti systému
Méně výkonné – tolik se nezahřívají
Společnosti zaměřené na tyto karty jsou v současné době Intel s technologií Intel GT a AMD s technologií APU
Notes: Integrované grafické karty nejsou samostatná jednotka.
Dříve byly grafické čipy integrované přímo na základní desce, nebo v severním můstku, později však bylo grafické jádro přesunuto přímo do procesoru.
K vyhrazené paměti zpřístupněné pomocí BIOSu má přístup pouze grafická karta.
Technologie DVMT vyvinula a implementovala společnost Intel – tato technologie si velikost paměti dynamicky alokuje podle potřeby a podle složitosti vykonávaného úkolu, nevzniká tak nevyužitá paměť.

## Slide 24
PRVNÍ GENERACE
VÝVOJ A DŮLEŽITÉ TECHNOLOGIE

## Slide 25
První karty byly představeny v roce 1981 společností IBM
Jednalo se o dvě dedikované karty MDA a CGA
MDA (Monochrome Display Adapter) karta obsahovala 4 kB paměti
Zobrazovala pouze text – textové fonty ukládány do ROM paměti
Zobrazovala 80 x 25 znaků v rozlišení 720 x 350 pixelů
CGA (Color Graphic Adapter) zobrazovala barevnou grafiku
Měla dva textové režimy – 80 x 25 znaků v rozlišení 640 x 200 pixelů
40 x 25 znaků v rozlišení 320 x 200 pixelů
V roce 1992 vyvinul Van Suwannukul kartu HCG (Hercules Graphics Card)
Notes: MDA a CGA byly postaveny na čipu 6485 od Motoroly, který zobrazoval text i grafiku v různých počítačových systémech.
Řízení obrazovek probíhalo za pomoci postupného načítání barev jednotlivých fragmentů pixelů, nebo znaků, které se dále převedly na výslednou grafickou informaci a ta se poslala do výstupu s horizontálními a vertikálními synchronizačními signály.
U textového režimu mohly mít znaky proměnnou výšku a hardwarový kurzor.
Rozlišení a barevná hloubka nebyly omezeny čipem, ale byly dány dalšími obvody, které se k čipu připojovaly
MDA navíc obsahovala paralelní port pro připojení tiskárny
CGA měla paralelní port nahrazený konektorem RCA pro připojení televizoru.
HCG - jedná se o modifikaci MDA a CGA, které byly sloučeny dohromady, proto také tato karta byla plně kompatibilní s IMB PC

## Slide 26
EGA (Enhanced Graphics Adapter) byla další karta společnosti IBM – sloužila jako náhrada za CGA
Obsahovala textový režim 80 x 43 znaků
Měla také grafický režim umožňující 16 barev v rozlišení 640 x 200 pixelů, nebo 4 barvy v rozlišení 640 x 350 pixelů
VGA (Video Graphics Array) – poslední úspěšná karta od IBM
Obsahovala 256 kB paměti a novou sběrnici MCA
Díky nepopulárnosti MCA se později začala vyrábět s ISA sběrnicí
Karta obsahovala D-Sub konektor
Notes: Po vydání karty VGA se společnost IBM neúspěšně pokoušela prorazit s dalšími kartami (např. XGA (Extended Graphics Array))
XGA byla kompatibilní s VGA, nesklidila ale úspěch, jelikož byla pro sběrnici MCA

## Slide 27
Matrox
V roce 1996 představila řadu Mystique do osobních počítačů
Mystique karty podporovaly 3D akceleraci a Direct3D
nový grafický procesor G100 – nebyl moc úspěšný, proto v tom samém roce byl vydán čip G200
Velký úspěch sklidily karty s čipem G400
3Dfx
Voodoo 1 – Absence jádra VGA, vyžadovaly navíc 2D kartu
Voodoo Rush obsahovala 2D čip
Voodoo 2 – paměť 12 MB – opět chyběl 2D čip
Voodoo 3 – paměť 16 MB – neuměla 32bitové renderování
Vylepšená verze Voodoo 550 obsahovala 64 MB paměti – 32bitové renderování
Notes: S příchodem PCI sběrnice začaly vznikat první generace grafických karet, vznikla taky velká konkurence a firmy vyvíjející grafické karty začaly soupeřit o to, která karta se na trhu nejvíc uchytí.
Matrox uvedla novou řadu karet s názvem Ultima, která byla pro PCI sběrnice a soustředila se na profesionální uživatele. Poté se zaměřila na běžné uživatele a uvedla řadu Mystique
V roce 2002 vydala společnost kartu s názvem Parhelia, která umožňovala pracovat na třech monitorech. Kvůli špatné optimalizaci se ale příliš neuchytila, a tak se společnost rozhodla stáhnout z trhu.
3Dfx se proslavila hlavně svou řadou grafických karet Voodoo, které se staly velmi oblíbené a způsobily převrat ve hraní 3D her.
Voodoo 1 byla uvedena v roce 1996, podporovala 3D akceleraci a oproti konkurenci neměla problémy s ovladači a její výkon byl na tu dobu poměrně vysoký.
Kvůli absenci 2D jádra vyšla nová verze této karty, která se nazývala Voodoo Rush, ta nebyla plně kompatibilní s Voodoo 1 a spousta her na ní nefungovalo.
O dva roky později byla uvedena karta Voodoo 2, která měla navýšený takt a paměť 12 MB. Opět zde chyběl 2D čip, ale i přes to se karta stala velice oblíbenou a překonala dosavadní konkurenci.
3Dfx nakonec musela díky lepší konkurenci svou firmu i se všemi technologiemi dát do konkurzu, kde ji odkoupila společnost NVIDIA.

## Slide 28
NVIDIA
V roce 1997 uvedla na trh kartu Riva 128, která byla pro PCI sběrnici a AGP pakety
Obsahovala pouze 4 MB paměti – vydána nová verze Riva 128ZX s 8 MB
Pozdější Riva TNT obsahovala 16 MB a vylepšená Riva TNT2 obsahovala 32 MB paměti
Nejvíce společnost proslavila karta GeForce 256 s podporou DirectX 7 a 64 MB paměti
Po vydání GeForce4 Ti4200 se 128 MB paměti a podporou DDR pamětí se v té době stala jedinou konkurencí tehdejší společnosti ATI

## Slide 29
ATI
Společnost měla svoji řadu karet s názvem 3D Rage s podporou Direct3D
Rage 128 GL a Rage 128 VR měly 16 MB paměti a podporu přehrávání DVD
ATI se nejvíce proslavila svými kartami Radeon
Radeon VE/7000 obsahovala 64 MB paměti a podporovala DDR paměti
Radeon 9500 a Radeon 9700 obsahovaly 128 MB paměti a podporu DDR pamětí
V roce 2006 došlo ke sloučení ATI a společnosti AMD věnující se převážně vývoji procesorů
Notes: Po vydání ne příliš úspěšné řady Rage Fury MAXX, která měla problémy s nově vydanými Windows 2000, se společnost ATI rozhodla pro úplně novou řadu s názvem Radeon VE/7000.
Po vydání Radeon 9500 a Radeon 9700 se ATI stala jediným velkým konkurentem společnosti NVIDIA.

## Slide 30
NOVĚJŠÍ GENERACE
VÝVOJ A DŮLEŽITÉ TECHNOLOGIE

## Slide 31
NVIDIA
Společnost se stále zaměřovala na vylepšování GeForce
V roce 2016 byla představena řada GeForce GTX 1080 a 1070 s novými čipy Pascal 16 nm
GeForce GTX 1080 jako první použila paměti GDDR5X
GeForce GTX 1060 měla 6 GB paměti a grafický procesor nabízel 1280 CUDA jader
Další generace nesla označení RTX (raytracing v reálném čase a anti-aliasing)
Karty RTX obsahovaly nový čip Turin 12 nm
GeForce RTX 2060 s 6 GB paměti a GDDR6 paměťmi obsahovala 1920 CUDA jader
Notes: V roce 2016 byla ještě vydána nová karta NVIDIA TITAN X, která obsahovala nový čip GP102 s 3584 CUDA jádry.
O dva roky později vyšla GeForce GX 1080 Ti, která měla stejný počet CUDA jader jako TITAN X, k tomu ale byly vyšší takty jádra a paměti a tím pádem i o hodně vyšší výkon.
S příchodem další generace se změnilo označení GTX na RTX, díky nové technologii ray tracingu v reálném čase na jádrech RT a anti-aliasingu na jádrech Tensor.
První byly představeny karty GeForce RTX 2070, RTX 2080 a RTX 2080 Ti. Později byla dodána RTX 2060.
Dále NVIDIA představila řadu GeForce 2000 Super, kde karta z vyšší třídy GeForce 2080 Super nabízí 8 GB paměti a čip má 3072 CUDA jader.

## Slide 32
AMD
V roce 2016 uvedla novou řadu Radeon 400 s čipy Polaris 14 nm
Radeon RX 480 měla dva modely – první obsahoval 4 GB paměti a druhý 6 GB
Radeon RX 460 se 2 GB paměti obsahovala 896 Stream procesorů
Další řada Radeon RX 500 byla představena roku 2017
Radeon RX 590 byla založena na vylepšeném čipu Polaris 12 nm
V roce 2019 vyšly nové řady s kartami RX 5700 a RX 5700 XT s 8 GB paměti a novým čipem Navi s technologií 7 nm
Notes: Řada RX 500 byla mírně vylepšená, ale nijak zásadní změn nepřinesla. Změna nastala až při vydání Radeon RX 590

## Slide 33
Intel
Společnost se zaměřuje především na integrované grafické karty
V roce 2015 představila novou generaci grafických čipů s názvem Gen9
Tato řada obsahovala Intel HD Graphics 510 a 530 s maximálním množstvím přístupné paměti 64 GB
Ze skupiny Iris Graphics zde byly čipy 540 a 550, dále Iris Graphics Pro 580 s 64 GB maximální přístupné paměti a 128 MB eDRAM
V roce 2019 byla představena Generace 11 (Gen11) s čipy Iris Plus Graphics a UHD Graphics
Notes: Intel se proslavila svými integrovanými kartami, i když má i dedikované.
eDRAM (embedded DRAM) je dynamická paměť, která umožňuje rychlejší přenos dat.
V roce 2017 uvedla společnost Intel na trh grafické čipy HD Graphics 630 a v roce 2018 UHD Graphics 630, oba s 64 GB maximální dostupné paměti.

## Slide 34
KLÍČOVÉ TECHNOLOGIE
VÝVOJ A DŮLEŽITÉ TECHNOLOGIE

## Slide 35
API (Application programming interface)
Rozhraní pro programování aplikací používány dodavateli SW i HW ve vývoji ovladačů a různých programů
V současné době nejrozšířenější jsou OpenGL, DirectX a Vulkan
MULTI-GPU
Zapojení více grafických karet na jedné základní desce
Dochází k navýšení výkonu – možné zapojení až čtyř karet
SLI je technologie od NVIDIA, CrossFireX je technologie od AMD
Notes: Od vydání prvních grafických karet, přes první generace až po ty nejnovější, byly implementovány nejrůznější technologie, které zvyšovaly kvalitu, výkon, paměť a mnohé další vlastnosti grafických karet.
OpenGL je multiplatformní rozhraní pro vývoj přenosných a interaktivních 2D a 3D grafických aplikací, které bylo zavedeno v roce 1992. Jedná se o jedno s nejrozšířenějších rozhraní v tomto odvětví.
DirectX je rozhraní vyvíjeno společností Microsoft pro operační systémy Microsoft Windows. Slouží tedy ke zpracování úkonů pro vykreslování 2D a 3D grafiky, vykreslování videa, přehrávání zvuku a je součástí různých verzí programů, ovladačů a her.
Původní verze systému Windows neobsahovaly DirectX a bylo nutné jej instalovat samostatně, nynější verze už DirectX obsahují a při vydání novější verze rozhraní je dokáží aktualizovat.
Vulkan je multiplatformní grafické a výpočetní API vyvíjené společností Khronos, které je v současné době využíváno v počítačích, konzolích i na mobilních platformách. Jedná se o novější rozhraní, které má být údajně nástupcem OpenGL. Bylo představeno v roce 2015 a nejnovější verze Vulkan 1.2 byla spuštěna 15. ledna 2020.
SLI zajišťuje přenos dat z karet přes tzv. most, který propojuje všechny karty mezi sebou. Tyto karty poté pracují na principu „master-slave“, kde jsou karty stejně zatížené a data z každé zvlášť jsou odeslány do hlavní karty (master), která je posílá dál. Pro to, aby se dalo více karet připojit, je potřeba aby karty měly stejný grafický čip a stejnou velikost paměti – musí být kompatibilní s rozhraním SLI a samostatná základní deska pak musí obsahovat dostatečný počet PCIe slotů.
CrossFireX nevyžaduje karty se stejným grafickým procesorem a nepoužívá ani most – karty jsou mezi sebou propojeny pomocí speciálního kabelu

## Slide 36
CUDA a OpenCL
Jedná se o platformy pro paralelní programování
Umožňují GPU výpočty pro všeobecné účely
Založené na jazycích C a C++
CUDA vyvinula NVIDIA, OpenCL je open source model od společnosti Khronos
CUDA jádra a Stream Procesory
Jedná se o stovky až tisíce jader uvnitř grafického procesoru
Jádra umožňují provádět paralelní výpočty přes GPU
CUDA jádra je označení pro jádra v čipech od NVIDIA
Označení Stream procesory nesou jádra od AMD

## Slide 37
ARCHITEKTURA

## Slide 38
Notes: Architektura grafických karet se skládá ze dvou hlavních komponentů
- Globální paměti
- Streaming Multiprocesorů (SM)
Globální paměť je podobná paměti RAM z počítače. Je přístupná jak CPU, tak GPU. Streaming Multiprocesory se starají o výpočty a každý z nich má své vlastní kontrolní jednotky, registry, pipelines a cache.
SM tvoří pak mnoho CUDA jader nebo Streaming Procesorů (SP) - počet těchto jader pak záleží na modelu grafické karty, SM obsahují SFU jednotky (Special Function Unit), které se starají o speciální výpočty, jako jsou „cos, sin, tan“ a další.
Paměťový systém SM se skládá z L1 Cache nebo sdílené paměti
Paměťový systém GPU využívá L2 Cache, která sdílí data skrze všechny jádra GPU

## Slide 39
NVIDIA Tesla Architektura
Notes: Na obrázku je GPU GeForce 8800.
Architektura Tesla je založená na Streaming Processor Array (SPA)
Obsahuje 112 jader Streaming Procesorů (SP)
Organizovaných jako 14 Streaming Multiprocesorů (SM)
V osmi nezávislých procesorových jednotkách nazývané Texture Processing Cluster (TPC)
Na nejvyšší úrovni je SPA, provádějící všechny programovatelné výpočty GPU.
Škálovatelný paměťový systém se skládá z externí DRAM a jednotky Raster Operation Processor (ROP), která převádí obrazy do pixelů přímo v paměti.
Dále je zde propojená síť (Interconnection Network)
Ta nese spočítané hodnoty barev a hloubky pixelů z jednotky SPA na ROP a zároveň také přesměrovává požadavky ze SPA do DRAM
Data pak čte z DRAM a posílá je přes L2 Cache zpět do SPA
Zbývající bloky dodávají vstupní operace do SPA.
Input Assembler shromažďuje vertexy podle pokynů
Vertex Work Distribution tyto vertexy distribuuje do TPC
Výsledná výstupní data jsou zapsána do vyrovnávacích pamětí na čipu.
Tyto vyrovnávací paměti pak předávají své výsledky Viewport/Clip/Setup/Raster/ZcCull bloku, který je má rastrovat na fragmenty pixelů
Pixel Work Distribution tyto fragmenty posílá do příslušných TPC pro další zpracování
Dále jsou data posílány přes propojovací síť pro zpracování podle hloubky a barevnosti do ROP jednotek
Compute Work Distibution posílá výpočty do TPC

## Slide 40
GRAFICKÁ PIPELINE

## Slide 41
Cesta, která popisuje postup sekvencemi od načtení do grafické paměti až po výstup z framebufferu
Pro plynulý obraz je zapotřebí minimálně 25 snímků za sekundu, což znamená, že snímek musí být do framebufferu zapsán 25krát za sekundu
Notes: Aby se dosáhlo výsledného obrazu na výstupu, musí se provést řada určitých operací. Tyto operace jsou rozděleny do několika sekvencí.
V případě náročnějších operací je zapotřebí aspoň 60 snímků za sekundu, v tom případě se data musejí být zapsány 60krát za sekundu. Každá API má svou vlastní pipeline s určitými rozdíly, fungují ale na stejném principu.
Vertex Shader vytvoří ze souřadnic a vektorů 3D scénu
Neviditelné prvky jsou odstraněny ze scény
Scéna je nasvícena jedním nebo více světelnými zdroji
Pixel Shader a texturovací jednotky obarví jednotlivé objekty scény
Anti-aliasingem jsou vyrovnány hrubé a ostré hrany objektů

## Slide 42
DirectX 11
Notes: První fází je Input Assembler, který načítá nezpracovaná data vertexů, čar, nebo trojúhelníků z vyrovnávací paměti, rozlišuje je a rozhoduje, jakým způsobem budou dále použity. Input Assembler může také sestavit z bodů různá jednoduchá data, jako jsou seznamy čar a trojúhelníků
Jakmile načte data z paměti, shromáždí je a rozdělí, tak jsou data poslána do Vertex Shaderu, který zpracovává vertexy z Input Assembleru a provádí operace, jako jsou transformace, skinning, morphing a osvětlení
V DirectX 11 je možnost tzv. teselace, kterou používá GPU pro výpočet podrobnějších povrchů z vytvořených trojúhelníků a čtyřúhelníků. Dosahuje toho pomocí tří fází:
Hull Shader Stage je programovatelná fáze shaderu, která vytváří geometrii odpovídající každé vstupní geometrii
Tessellator Stage vytváří vzorek a generuje sadu menších objektů, které tyto vzorky spojují
Domain Shader Stage je další programovatelná fáze, která počítá polohu vertexu odpovídající každému vzorku
Data dále pokračují do Geometry Shaderu. Jestli je teselace aktivní, tak Geometry Shader není platný, jelikož nepřijímá takhle složité objekty. Geometry Shader, na rozdíl od Vertex Shaderu, pracuje už s danými objekty, jako jsou trojúhelníky a vytváří tak 3D scénu. Je schopen taky vyřazovat objekty, které jsou překryté nebo ve scéně nejsou vidět
Takto připravená scéna putuje dále do rasterizéru, kde se převádí vektorové informace na rastrový obrázek, za účelem vytvoření 3D grafiky v reálném čase. Během rasterizace je každý objekt převeden na pixely a poté se provádí oříznutí
Následuje Pixel Shader, který vypočítává barvy, hloubku, strukturu každého pixelu a další hodnoty. Následně přidává stínování.
Finální fází je Output Merger, kde se všechny předchozí fáze nahromadí a sloučí ve výsledný obraz. Ten je vytvořený pomocí generovaných dat z předchozích kroků a poté je poslán na obrazovku
Za nepřetržitý tok dat zodpovídá Stream Output, který data posílá do vyrovnávací paměti

## Slide 43
Vertex Shader
Používá se k úpravě pozice vertexu (transformace)
Další operace mohou být skinning, morphing
Používá se taky pro wave motion (vlnění hladiny) a realističtější osvětlení
Může provádět operace pouze s vertexy, které již existují – nemůže vytvářet nové

## Slide 44
Teselace (Tessellation)
Volitelná fáze pipeline
Používá se pro tvorbu detailnějších modelů
Vytváří vzorek a generuje sadu menších objektů, které tyto vzorky spojují

## Slide 45
Geometry Shader
Volitelná fáze – je-li teselace aktivní, tak Geometry Shader není platný
Pracuje s danými objekty, jako jsou trojúhelníky a vytváří tak 3D scénu
Je schopen vyřazovat a přidávat objekty – vhodný pro tvorbu srsti, trávy a podobných útvarů

## Slide 46
Pixel Shader
Vypočítává barvy, hloubku a strukturu každého pixelu a další hodnoty – Následně přidává stínování
Nejčastější užití je pro Normal mapping, což zajišťuje že modely vypadají více detailněji bez toho aniž by se ovlivňoval počet polygonů

## Slide 47
UNIFIKOVANÉ SHADERY
GRAFICKÁ PIPELINE

## Slide 48
Unifikované Shadery GPU jsou založeny na paralelním poli mnoha programovatelných procesorů
Sjednocují paralelní výpočty a Vertex, Geometry a Pixel Shadery na stejných procesorech
Sjednocení přináší efektivní vyvažování zátěže
Každá funkce může využívat celé pole podle druhu zpracování a všechny funkce lze spouštět na stejných procesorech
Vertex Shader
Pixel Shader
Vertex Shader
Pixel Shader
Unified Shader
Vertex Workload
Pixel
Unified Shader
Pixel Workload
Vertex
Notes: Dřívější GPU měly pro každý typ zpracování vyhrazené samostatné procesory. V grafické pipeline jsou tedy Vertex Shadery, Geometry Shadery a pixel Shadery v jednom Unifikovaném Shaderu.
Neefektivní a nevyvážené využití shaderů
Optimální využití shaderů

## Slide 49
ZPŮSOB A MOŽNOSTI
GPU PRO VÝPOČTY

## Slide 50
Použití grafických karet pro výpočty se nazývá GPGPU (General Purpose calculations on Graphics Processing Units), nebo GPU Computing
Jedná se o použití jednotky pro grafické zpracování (GPU) pro výpočty pro všeobecné účely, které zpravidla provádí CPU
GPU Computing se provádí pomocí paralelního programovacího jazyka a API
GPGPU používá GPU k obecným výpočtům pomocí tradičního grafického rozhraní API a grafické pipeline

## Slide 51
Dřívější zaměření – co nejrychlejší vykreslování grafiky na obrazovce
V 80. letech prováděno procesorem – nebyl příliš efektivní
Později převedeno na vyhrazený (grafický) procesor
Nejprve se zaměřilo na 2D akceleraci pro stolní systémy, rozlišení monitoru a kvalitu generovaného analogového signálu
Později vznikla 3D akcelerace a API se navrhovaly s ohledem na hardwarovou podporu
Stále více výpočetních fází API bylo přesunuto na vyhrazený hardware
Byly přidány nové fáze pipeline do API a implementovány do hardwaru
Později byly vysoce specializované funkční jednotky nahrazeny malými a jednoduchými specializovanými procesory

## Slide 52
MOŽNOSTI VYUŽITÍ
ZPŮSOB A MOŽNOSTI GPU PRO VÝPOČTY

## Slide 53
CPU spolupracuje s GPU pro zvýšení propustnosti dat a počtu souběžných výpočtů v aplikaci
CPU nemůže být nikdy zcela nahrazen
GPU pouze doplňuje architekturu tím, že umožňuje opakované výpočty v rámci aplikace běžet paralelně
Hlavní program pokračuje na CPU
S využitím paralelních výpočtů a architektury může GPU dokončit více práce za kratší dobu než CPU
CPU je navržen tak, aby rychle zvládal širokou škálu úkolů, ale je omezen souběžností úloh, které lze spustit
GPU je navržen pro rychlé vykreslování obrázků a videa ve vysokém rozlišení současně
Protože GPU může provádět paralelní operace na více sadách dat, běžně se tedy používají pro negrafické úkoly

## Slide 54
GPU umožňuje velké paralelní operace, kde každé jádro je zaměřeno na efektivní výpočty
GPU je vhodný pro opakující se a vysoce paralelní počítačové úkoly
Strojové učení, finanční simulace, modelování rizik
Vědecké výpočty (seismické zpracování dat, výpočetní chemie, lineární algebra, maticové řešení, fyzikální modely a výpočetní technika)
Pro vykreslování videa, jelikož pomáhá překódovat video z jednoho grafického formátu do druhého rychleji, než samotné CPU
Ke zrychlení zpracování dat, protože má pokročilou výpočetní schopnost, která zrychluje množství dat zpracované v daném čase
Pro těžbu kryptoměn, jako jsou například Bitcoiny, pomáhá také rychlejším generováním měny

## Slide 55
PARALELNÍ VÝPOČETNÍ
PLATFORMY
ZPŮSOB A MOŽNOSTI GPU PRO VÝPOČTY

## Slide 56
NVIDIA CUDA
Model využívá jazyky C a C++ - umožňuje programátorovi obejít grafické API a grafické rozhraní GPU
Založen na SPMD (Single-Program Multiple Data)
Programátor vytvoří program pro jedno vlákno, které je instalováno a spuštěno mnoha vlákny paralelně na více procesorech GPU
Notes: Například rozdělí velké výsledné datové pole do bloků
A dále rozdělí každý blok na prvky tak, že výsledné bloky mohou být počítány nezávisle a prvky v každém bloku jsou počítány paralelně

## Slide 57
NVIDIA CUDA
Paralelní multiprocesory vypočítávají výsledné bloky a vlákna vypočítávají výsledné prvky
Program počítá posloupnost výsledných datových sítí, rozdělí každou výslednou mřížku do bloků, které lze počítat nezávisle
Program vypočítá každý výsledný blok s řadou paralelních vláken, přičemž rozdělí práci mezi vlákna tak, aby každé vypočítalo jeden nebo více výsledných prvků
Kernely – jednoduché funkce nebo plné programy
Kernel se provede paralelně přes sadu vláken
Notes: Mřížka je sada bloků s vlákny, které pracují nezávisle a paralelně
Blok je sada souběžných vláken
Které mohou mezi sebou spolupracovat prostřednictvím synchronizace bariéry a sdíleného přístupu do paměťového prostoru vyhrazeného pro blok

## Slide 58
Khronos OpenCL
Open source model pro paralelní programování
Model OpenCL se skládá z hostitele (host)
Připojeného k jednomu, nebo více zařízení
Zařízení je rozděleno do jedné nebo více výpočetních jednotek – Compute Unit (CU),
Ty jsou rozděleny na více prvků zpracování – Processing Element (PE)
Výpočty probíhají uvnitř PE
OpenCL je implementován jako kód hostitele i jako kód zařízení kernelu
Hostitelský kód odesílá kód kernelu jako příkaz do zařízení, kde se provádí výpočet těchto příkazů na PE
Host
Device
Compute Unit
Processing Element

## Slide 59
Khronos OpenCL
Dalším rozdílem je, že v OpenCL jsou vlákna (Thread) nazývány jako pracovní položky (Work-item)
Bloky (Block) se označují jako pracovní skupiny (Work-group)
Mřížky jsou tzv. NDRange
NDRange je N-dimenzionální indexový prostor, kde N je 1, 2 nebo 3
Je rozložen na pracovní skupiny, které pokrývají indexový prostor

## Slide 60
DOTAZY?
DĚKUJI ZA POZORNOST

## Slide 61
Test
1. Co je to Unifikovaný Shader?
a) Speciální Shader, který slouží ke sjednocení a zpracování všech vertexů
b) Shader, který sjednocuje paralelní výpočty a Vertex, Geometry a Pixel Shadery na stejných procesorech
c) Shader, který převádí vektorové informace na rastrový obrázek
2. Co se děje ve vertex shaderu?
a) Provádí úpravu pozice vertexu (transformace), skinning, morphing, wave motion, osvětlení – Může provádět operace pouze s vertexy, které již existují – nemůže vytvářet nové.
b) Provádí úpravu pozice vertexu (transformace), skinning, morphing, wave motion, osvětlení – Může vytvářet nové vertexy a zároveň i mazat.
c) Provádí úpravu pozice vertexu (transformace), skinning, morphing, wave motion, osvětlení – Nemůže vytvářet nové vertexy, ale může mazat.
Notes: 1. b)
2. a)

## Slide 62
3. Co je to rasterizace?
a) Proces, který počítá polohu vertexu
b) Proces, kde je každý objekt ve scéně převeden na pixely
c) Proces, ve kterém dochází k tvorbě 3D scény z 2D obrazu
4. K čemu se dá využít Geometry Shader?
a) K tvorbě Normal mappingu, což zajistí detailnější model bez ovlivnění počtu polygonů
b) K tvorbě vzorku a rozklad objektů na menší objekty, které tyto vzorky spojují
c) K tvorbě srsti, trávy a podobných útvarů
Notes: 3. b)
4. c)

## Slide 63
5. Co je specifické pro DDR paměti?
a) Data jsou během jednoho cyklu přenášena dvakrát, jednou na počáteční hraně pulsu a podruhé na jeho koncové hraně
b) Používájí vertikální uspořádání paměťových čipů na sebe
c) Jsou přizpůsobeny pro použití s grafickými kartami a nachází se na dedikovaných grafických kartách
6. Co jsou to HBM paměti?
a) Typ pamětí vyvinutý společností AMD, který využívá horizontální ukládání čipů vedle sebe
b) Typ pamětí vyvinutý společností AMD, které se připojují k CPU
c) Typ pamětí vyvinutý společností AMD využívající vertikální uspořádání paměťových čipů na sebe
Notes: 5. a)
6. c)

## Slide 64
7. Jakou sběrnici využívají novodobé grafické karty? (k roku 2020)
a) PCI Express 3.0 a 4.0
b) PCI Express 1.0
c) PCI a AGP
8. Má integrovaná grafická karta svou vlastní grafickou paměť?
a) Ne nemá, využívá systémovou sdílenou paměť.
b) Ano má, většinou typu HBM.
c) Ano má, většinou typu GDDR.
Notes: 7. a)
8. a)

## Slide 65
9. Co je to teselace?
a) Metoda renderování paprsků a jejich odrazů v reálném čase.
b) Volitelná fáze pipeline, která vytváří vzorek a generuje sadu menších objektů, které tyto vzorky spojují
c) Označení architektury grafických karet společnosti AMD.
10. Co je to DVI? Jaké jsou varianty DVI?
a) Jedná se o rozhraní pro propojení výstupního zařízení s grafickou kartou. Varianty jsou DVI-D, DVI-A, DVI-I.
b) Jedná se o systémovou sběrnici grafické karty. Varianty jsou DVI-A, DVI-B, DVI-C.
c) Jedná se o druh grafických pamětí. Varianty jsou DVI-1, DVI-2, DVI-3.
Notes: 9. b)
10. a)

## Slide 66
11. Co je to CUDA?
a) CUDA je druh grafické paměti, která přenáší data jak na nástupné i sestupné hraně hodinového signálu
b) Paralelní výpočetní platforma založena na SPMD modelu a využívající jazyky C a C++
c) CUDA je společná architektura grafických karet společnosti NVIDIA a AMD
12. Co je to Stream procesor?
a) Stream procesor je označení pro integrované grafické karty společnosti Intel
b) Stream procesor je označení pro grafický procesor pro streamování videí
c) Stream procesor je označení výpočetní jednotky grafického jádra
Notes: 11. b)
12. c)

## Slide 67
13. Co je to CUDA jádro?
a) CUDA jádro je označení výpočetní jednotky grafického jádra společnosti AMD
b) CUDA jádro je označení výpočetní jednotky grafického jádra společnosti NVIDIA.
c) CUDA jádro je platforma pro paralelní programování
14. Jak lze využít grafickou kartu kromě zobrazení obrazu?
a) Těžba kryptoměn, vykreslování videa, zrychlení dat, vědecké výpočty
b) Nahrávání zvukových stop
c) Připojení k internetu místo síťového adaptéru
Notes: 13. b)
14. a)

## Slide 68
15. Jaký je rozdíl mezi HDMI a DisplayPort?
a) HDMI je spíše rozhraní určené pro počítačové displeje a zaměřené více na data, kdežto DisplayPort je zaměřené na multimédia a nejčastěji se používá u televizorů
b) DisplayPort je spíše rozhraní určené pro počítačové displeje a zaměřené více na data, kdežto HDMI je zaměřené na multimédia a nejčastěji se používá u televizorů
c) DisplayPort využívá analogový signál a je spíše pro počítačové displeje, kdežto HDMI se nejčastěji používá u televizorů
Notes: 15. b)

## Slide 69
16. Jak se liší dedikované a integrované grafické karty?
a) Integrované karty nemají svoji paměť a jsou integrované do procesoru, dedikované karty mají svou vlastní grafickou paměť a jsou samostatná součást počítače připojena pomocí sběrnice
b) Integrované karty mají svoji grafickou paměť a jsou integrované do procesoru, dedikované karty využívají systémovou paměť a jsou samostatná součást počítače připojena pomocí sběrnice
c) Integrované karty využívají systémovou paměť a jsou samostatná součást počítače připojena pomocí sběrnice, dedikované karty mají svoji grafickou paměť a jsou integrované do procesoru
Notes: 16. a)

## Slide 70
17. Jaké jsou základní komponenty v architektuře grafických karet?
a) Systémové sběrnice, paměti, GPU, výstupní rozhraní
b) Globální paměť, Streaming Multiprocesory (SM), systémové sběrnice, výstupní rozhraní
c) Globální paměť, Streaming Multiprocesory (SM), CUDA jádra nebo Streaming Procesory (SP), L1 Cache nebo sdílená paměť, L2 Cache
18. Co je grafická pipeline?
a) Cesta, která popisuje postup sekvencemi od načtení do grafické paměti až po výstup z framebufferu
b) Paralelní výpočetní platforma založena na SPMD modelu a využívající jazyky C a C++
c) Grafická paměť vyvinutá společností NVIDIA
Notes: 17. c)
18. a)

## Slide 71
19. Z čeho se skládá model OpenCL?
a) Z hostitele (host) připojeného k jedné mřížce, ta je rozdělena do jednoho bloku a ten je rozdělen na více vláken
b) Z hostitele (host) připojeného k jednomu, nebo více zařízení, to je rozděleno do jedné nebo více výpočetních jednotek a ty jsou zase rozděleny na více prvků zpracování
c) Z mřížky připojené k jednomu, nebo více zařízení, to je rozděleno do jednoho nebo více bloků a ty jsou zase rozděleny na více vláken
20. Co se při paralelních výpočtech na GPU označuje jako Kernel?
a) Paralelní multiprocesor vypočítávající výsledné bloky
b) Cesta, která popisuje postup sekvencemi od načtení do grafické paměti až po výstup z framebufferu
c) Jednoduché funkce nebo plné programy
Notes: 19. b)
20. c)