## Slide 1
Programová knihovna pro obsluhu grafického displeje

## Slide 2
Obsah
Vlastnosti grafického displeje
Inicializace LCD modulu
Funkce pro nastavení a formátování
Vykreslení jednoduchých tvarů
Vykreslení jednoduchých tvarů – ukázky
Vykreslení znaků a textu
Vykreslení bitmapy
Tipy a návody pro vykreslení včetně příkladů
Ukázková aplikace

## Slide 3: Vlastnosti grafického displeje
LCD modul tvoří grafický maticový displej s rozlišením 128x64 bodů. Rozložení os je následující, osa x je v horizontálním směru a osa y je vertikální. Počátek souřadnic je v levém horním rohu obrazovky.

## Slide 4
Inicializace LCD modulu
  Knihovna je rozdělena na dva soubory glcd.h a glcd.c, v hlavním programu je třeba vložit hlavičkový soubor glcd.h.
  GlcdInit()
  Funkce provede nastavení vstupně / výstupních pinů mikropočítače zajišťujících řízení LCD modulu, inicializuje globální proměnné knihovny a zapne displej. Funkce musí být zavolána v inicializační části uživatelského programu před použitím ostatních uživatelských funkcí knihovny.
  Poznámka: Informace o všech bodech displeje se automaticky ukládají do proměnné DDRAM, která je typu pole a nachází se v SRAM paměti mikropočítače. Funkce pro operaci s polem jsou automatické, uživatel nemusí ani by neměl do pole nijak zasahovat.

## Slide 5
Funkce pro nastavení a formátování
Knihovna umožňuje vykreslování ve dvou barvách, tedy požadovaný objekt se zobrazí buď tmavě na světlém pozadí nebo světle na tmavém pozadí. Před samotným vykreslováním je vhodné smazat obrazovku. Všechny parametry v následujících funkcích jsou typu uint8_t.
SetPosition(x,y)
Funkce nastaví souřadnice na displeji podle zadaných parametrů x,y pro následující data. Tato funkce je pro psaní textu na displeji, pokud chceme zobrazit znak nebo řetězec je nutné předem určit souřadnice od kterých se mají znaky zobrazovat. Zbylé funkce pro vykreslování obsahují souřadnice ve svých parametrech.
SetColor(barva)
Funkce určuje, zda se následující data budou zobrazovat světle (barva = 0) nebo tmavě (barva = 1). Funkci je nutné zavolat před samotným zobrazováním dat na displeji.
ClearScreen()
Funkce smaže celou obrazovku a nastaví položky pole DDRAM na hodnotu 0.
FillScreen()
Funkce celou obrazovku vyplní a nastaví položky pole DDRAM na 255. Tato funkce je užitečná pokud chceme vykreslovat světlou barvou. Ovšem pokud chceme vykreslovat světlou barvou jen na část displeje a na jinou část tmavou barvou je třeba zvolit jiný postup, který bude ukázán v další části.

## Slide 6
Vykreslení jednoduchých tvarů
SetPixel(x,y)
Funkce vykreslí jeden bod na displeji podle zadaných parametrů x,y. To zda bude daný bod zobrazen tmavě, resp. světle rozhoduje funkce SetColor().
Line(x1,y1,x2,y2)
Funkce vykreslí přímku, počáteční souřadnice přímky určují parametry x1,y1 a koncové x2,y2.
Vline(x,y,v)
Funkce vykreslí vertikální přímku, počáteční souřadnice určují parametry x,y a parametr v určuje koncovou souřadnici přímky ve směru y.
Hline(x,y,d)
Funkce je shodná s předchozí, ale vykreslí horizontální přímku. Vykonávání těchto dvou funkcí je rychlejší než použití obecné funkce pro přímku Line.
Rectangle(x,y,a,b)
Funkce zobrazí obdélník (čtverec), souřadnice horního levého rohu obrazce určují parametry x,y. Délku a výšku určují parametry a, b.
FullRectangle(x,y,a,b)
Funkce je stejná jako předchozí, ale zobrazí plný tvar.

## Slide 7
Vykreslení jednoduchých tvarů, ukázky
Circle(x,y,r)
Funkce zobrazí kruh, střed kruhu určují parametry x,y a poloměr r.
FullCircle(x,y,r)
Funkce zobrazí plný kruh
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3

## Slide 8
Vykreslení znaků a textu
V knihovně je implementována znaková sada s 96 základními znaky ASCII tabulky. Každý znak má šířku 5 a výšku 8 pixelů. Zobrazování znaků a textu má odlišný postup oproti předchozím funkcím. Jednotlivé znaky se zapíší do pole DDRAM, ovšem pro jejich zobrazení na displeji je potřeba zavolat funkci navíc, která toto zajistí. Taky před každým zápisem je nutné určit souřadnice pomocí funkce SetPosition().
Funkce pro práci se znakovou sadou:
WriteChar(char ch) funkce zapíše jeden znak v parametru ch do pole DDRAM na souřadnice určené funkcí SetPosition().
WriteString(char *str) funkce zapíše řetězec str do pole DDRAM od souřadnic určených funkcí SetPosition().
Flush() poté co pomocí funkcí SetPosition() a WriteChar() nebo WriteString() zapíšeme data, můžeme je zobrazit na displeji pomocí funkce Flush(). Ta zobrazí daný znak nebo řetězec na displeji, ovšem zobrazí pouze jeden řádek, resp. pouze oblast ve které se nachází daný text. Pro zobrazení dalšího zapsaného textu je nutné ji zavolat znova.
Obr. 4

## Slide 9
Vykreslení bitmapy
Na displeji lze zobrazit i obrázky uložené ve formě bitmapy.
BitMapPrint(uint8_t x, uint8_t y, uint16_t *bitmap, uint16_t len) funkce zapíše danou bitmapu do pole DDRAM, parametry x,y určují souřadnice od kterých se bitmapa zapíše a posléze i vykreslí. Parametr bitmap je ukazatel na pole ve kterém je bitmapa uložena a parametr len je velikost daného pole. Ovšem pro zobrazení dané bitmapy na displeji je třeba zavolat funkci DdramToLCD(), která odešle obsah pole DDRAM na displej.
DdramToLCD(uint8_t x1, uint8_t y1, uint8_t x2, uint8_t y2) tato funkce je zde proto, aby si uživatel mohl například vybrat že chce zobrazit pouze určitou oblast dané bitmapy, kterou zapsal do pole DDRAM. Pomocí parametrů se určí čtvercová (obdélníková) oblast, která se má zobrazit na displeji, parametry x1, y1 určují levý horní roh a x2, y2 pravý dolní roh dané oblasti. Tato funkce má vícero použití, například lze zapsat několik řádků textu do DDRAM a poté je zobrazit na displeji pomocí této funkce, aniž bychom museli pro každý zápis volat funkci Flush().
Obr. 5
Obr. 6

## Slide 10
Tipy a návody pro vykreslování
Příklad 1 (obr. 7): Příklad 2 (obr. 8):
Obr. 8
Obr. 7

## Slide 11
Tipy a návody pro vykreslování
Pro názornost je na obrázku 9 uvedeno rozložení bodů na displeji, které je stejné jako v poli DDRAM. Jak lze vidět, každý řádek je rozdělen na 8 mikrořádků.
Tedy například pokud bude zapsána bitmapa od souřadnic (0, 11) tedy sloupec 0, řádek 11, bitmapa se od daných souřadnic zapíše do DDRAM. Ovšem pokud poté bude zavolána funkce DdramToLCD(0, 11, x2, y2) s následujícími parametry, na displeji se zobrazí data od sloupce 0 po x2, ale od řádku 8 po y2. Protože 11/8 = 1, tedy na displeji se zobrazí i data, která jsou na řádcích 10, 9 a 8. Na toto je třeba myslet při práci s displejem. Několik podobných příkladů je uvedeno dále v prezentaci.
Obr. 9

## Slide 12
Tipy a návody pro vykreslování
Příklad 3 nežádoucí zobrazení. Zde je příklad, kde zapíšeme do pole DDRAM bitmapu, ale na displeji chceme zobrazit pouze určitou část dané bitmapy a zbylé místo využít jinak. Například zde dané oblasti budou vyplněny obdélníkem. Ovšem na displeji se zobrazí i data, která jsou nežádoucí, protože hodnota posledního parametru (41) ve funkci FullRectangle() už zasahuje do dalšího řádku (obr.10). Pokud hodnoty parametrů změníme na 40, jak je uvedeno v komentáři, obdélníky už nebudou zasahovat do nového řádku a výsledek bude podle obrázku (obr. 11).
Obr. 10
Obr. 11

## Slide 13
Tipy a návody pro vykreslování
Zde je pokračování příkladu 3. Volné místo okolo bitmapy bude nyní využito pro zobrazení znaků. Opět se zde zobrazí nežádoucí data (obr. 12) u posledního znaku na pozici (7,33). Znak už totiž zasahuje do dalšího řádku. Pokud hodnotu změníme na 32, znak už nezasáhne do dalšího řádku (obr. 13).
Obr. 12
Obr. 13

## Slide 14
Tipy a návody pro vykreslování
Pro usnadnění práce, lze postupovat i jednodušeji. Funkci DdramToLCD() používat jen s následujícími parametry DdramToLCD(0,0,128,64) a poté v případě potřeby obrazová data měnit pomocí vykreslovacích funkcí. V tomto případě už není třeba dávat pozor na čísla řádků jako u předchozího příkladu. Pomocí funkcí FullRectangle() byl překreslen původní obsah pole DDRAM kromě zobrazené části bitmapy.
Obr. 14

## Slide 15
Tipy a návody pro vykreslování
Příklad 4 zobrazení bitmapy a textu. Zde je uvedena alternativní cesta jak zobrazit více řádků textu bez použití funkce Flush() a jednoduchou bitmapu. Pokud uživatel vytvoří bitmapu musí být typu uint16_t.
Obr. 15

## Slide 16
Tipy a návody pro vykreslování
Příklad 5 zobrazování světlou a tmavou barvou. Pro zobrazení určité oblasti displeje světlou barvou na tmavém pozadí je třeba nejprve tuto oblast zaplnit, např. pomocí funkcí FullRectangle(), FullCircle() poté změnit barvu a nakonec zobrazit požadovaná data. Postup samozřejmě platí i naopak, pokud preferujeme zobrazování na tmavém pozadí, ale určité oblasti chceme zobrazit tmavou barvou na světlém pozadí, postup je stejný pouze nastavíme jiné hodnoty ve funkci SetColor().
Obr. 16

## Slide 17
Ukázková aplikace
V hlavním programu je nutné vložit hlavičkový soubor game.h a timer.h. Pro běh aplikace je třeba opět inicializovat displej a poté zavolat inicializační funkci časovače a nakonec spustit aplikaci. Tedy postupně zavolat funkce GlcdInit(), ClearScreen(), SetColor(1), TimerInit(), GameStart().
Aplikace se ovládá tlačítky SW1, SW2 a SW3, první dvě slouží pro pohyb zbylé tlačítko pro střelbu. Po skončení hry je možné restartovat hru tlačítkem SW3 nebo ukončit pomocí SW4.
Obr. 17