Příloha k protokolu o SZZ č.				Student/diplomant       bc. Petr Hřebačka

Vysoká škola :	 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta:                Fakulta technologická			Aprobace

Ústav:	  Ústav 	fyziky a materiálového inženýrství	Recenzent *)

Datum odevzdání posudku :	          25.5.2009		Vedoucí *) Ing. Dušan Fojtů, Ph.D.

Bakalářské/diplomové práce

Posudek bakalářské/dipLomové práce

Akustická pohltivost a vzduchová nepRůzvučnost vybraných

materiálů na polymerní bázi

(téma)

V předkládané diplomové práci se autor zabýval měřením a vyhodnocením akustické pohltivosti a vzduchové neprůzvučnosti vybraných materiálů na polymerní bázi.

V teoretické části se autor zabývá problematikou základních definic zvuku, tedy vlnové délky, akustické rychlosti a akustického tlaku. Dále je zde zpracována problematika akustických vlastností materiálů s důrazem na koeficient akustické pohltivosti, stupeň vzduchové neprůzvučnosti a koeficient redukce hluku. Teoretická část také obsahuje zpracované současné informace o pórovitých materiálech a charakteristiku vybraných materiálů pro praktická měření a vyhodnocení, tedy expandovaného polystyrenu, extrudovaného polystyrenu a polyuretanové desky.

Praktická část je zaměřena na měření a vyhodnocení frekvenční závislosti koeficientu akustické pohltivosti a měření a vyhodnocení rozdílů hladin akustického tlaku při izolaci jednoduché krychlové konstrukce izolované vybranými materiály. Dále praktická část obsahuje měření a vyhodnocení pórovitosti, a také vyhodnocení distribuce a velikosti pórů obrazovou analýzou materiálu polyuretanová deska.

Diplomant připravil několik sad vzorků a  provedl řadu měření a vyhodnocení na přístrojích společnosti Brüel & Kjaer – na dvoumikrofonové impedanční trubici a analyzátor hladiny zvuku. Dále připravil vzorky a pomocí obrazové analýzy vyhodnocoval distribuci a velikost pórů materiálu polyuretanová deska.

Z kvalitní jak teoretické tak i praktické části  lze celkem jasně vyhodnotit, že student předmětnou problematiku zvládnul a je schopen své teoretické znalosti aplikovat do praxe a je tedy schopen samostatné tvořivé práce.

K práci nemám závažné připomínky. Proto doporučuji, aby tato práce byla uznána jako kvalitní, a student mohl přistoupit k státní závěrečné zkoušce.

Návrh na klasifikaci bakalářské/diplomové práce: 		A - výborně

podpis vedoucího - recenzenta bakalářské/diplomové práce

Ve	Zlíně		dne	    25. května		2009

| Stupeň klasifikace |
| --- |
| A - výborně | B - velmi dobře | C - dobře | D - uspokojivě | E - dostatečně | F - nedostatečně |